## Slide 1
2Y
Product Manual
Intelligent Helmet Bluetooth Headset
V1.0
English | Deutsch | Italiano | Français | Español | 日本語

## Slide 2
PACKAGE CONTENTS
MAXRUNON 2Y
Main Unit
3M Glue Plate
Back Clip
Boom
Microphone
Velcro for Speaker
Velcro for Hybrid Mic
Type-C Cable
Manual
Wired
Microphone
Speaker Unit

## Slide 3
Function
Volume -
Volume +
Function button
Intercom button
Audio Interface
Type-C Charging Port
Product Specifications
Product Model | 2Y
Bluetooth Name | MAXRUNON 2Y
Bluetooth Version | 5.3
Microphone | Hybrid Boom Microphone & Wired Microphone
Speaker | 40mm Speaker Unit
Maximum intercom capacity | 2 people
Communication distance | 500m
Voice control | Press the button to activate your phone’s voice assistant.
Noise reduction capability | 100 kilometers per hour, clear communication
Battery capacity | 500mAh
Software upgrade | Non-support
FM function | Support
Fast charging time | 60 minutes
Standby time | 170 hours
Intercom battery life | 24 hours
Music playback battery life | 22 hours
Intercom+music battery life | 15 hours
Automatic audio adjustment | support

## Slide 4
Function | Button Operation
Power On/Off | 
Play Music | 
Pause Music | 
Previous Track | 
Next Track | 
Volume | 
Volume | 
Answer Call | Any button
End Call | 
Reject Call | 
Phone Pairing | 
Group Bluetooth Grouping | 
Group Mode | 
Universal Mode | 
2s
×1 Tap
×1 Tap
×1 Tap
×1 Tap
3s
2s
After hearing the broadcast announcing the number of connected members.
×1 Tap
Confirm
3s
3s
3s
Other bluetooth headsets need to activate bluetooth pairing mode
×2 Tap
Activate intercom
×2 Tap
×1 Tap
3s
×1 Tap

## Slide 5
Function | Button Operation
Cancel Group Bluetooth Grouping | 
Radio On | 
Radio Off | 
Search Radio Stations | 
Factory Reset | 
Microphone On/Off | 
Active the Phone's Voice Assistant | 
Automatic Volume Adjustment | 
Music Sharing/Stop Sharing | 
Redial Function | 
2s
Note: Cancel the group when you’re in the group bluetooth grouping state.
3s
Note: The device will reboot and reset to the manufacturer settings.
2s
×2 Tap
2s
×2 Tap
Note: When FM is turned on
Note: Simultaneously long press the intercom button and any volume button for 2s.
3S
Note: Keep both headsets within 1 meter in Group Mode. The sharing headset must be playing music when starting sharing. If it is connected to two phones, FM mode will be activated. The receiving headset will disconnect from Bluetooth during sharing.
3s
In Group Mode with only 2 members
×2 Tap
×1 Tap

## Slide 6
Funktion | Bedienung der Tasten
Ein/Aus | 
Musik Abspielen | 
Musik Aus | 
Das Vorherige Lied | 
Das Nächste Lied | 
Lautstärke + | 
Lautstärke - | 
Anruf Annehmen | Jede Taste
Anruf Beenden | 
Anruf Ablehnen | 
Telefonisches Pairing | 
Bluetooth-Gruppierung | 
Gruppenmodus | 
Universalmodus | 
2s
×1 Taste drücken
3s
3s
×1 Taste drücken
2s
Mit 2 Mitgliedern verbinden
zur Bestätigung
×1 Taste drücken
3s
Währenddessen müssen andere Bluetooth-Kopfhörer den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren.
Aktivieren Sie das Interkom
×2 Taste drücken
×2 Taste drücken
×1 Taste drücken
3s
×1 Taste drücken
×1 Taste drücken
3s
×1 Taste drücken

## Slide 7
Funktion | Bedienung der Tasten
Bluetooth-Gruppierung Löschen | 
Radio Ein | 
Radio Ausschalten | 
Radiosender Suchen | 
Werkseinstellungen Zurücksetzen | 
Mikrofon Ein/Aus | 
Aktivierung des intelligenten sprachassistenten | 
Automatische Lautstärkeregelung | 
Musikfreigabe / Freigabe beenden | 
Wahlwiederholung | 
2s
Lösche die Gruppe, wenn du im Gruppen-Mesh-Zustand bist.
3s
Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
2s
Hinweis: Halten Sie gleichzeitig die Sprech- und eine beliebige Lautstärketaste 2 Sekunden lang gedrückt.
2s
×2 Taste drücken
Hinweis: Wenn FM eingeschaltet ist
×2 Taste drücken
3S
Hinweis: Halten Sie beide Headsets im 2-Personen-Gruppenmodus in einem Abstand von weniger als 1 Meter. Das freigebende Headset muss beim Starten der Musikfreigabe Musik wiedergeben. Ist das freigebende Headset mit zwei Mobiltelefonen verbunden, wird der FM-Modus aktiviert. (Während der Musikfreigabe wird die Bluetooth-Verbindung des empfangenden Headsets zum Mobiltelefon getrennt.)
3s
Im Gruppenmodus für 2 Personen
×2 Taste drücken
×1 Taste drücken

## Slide 8
Funzione | Funzionamento dei pulsanti
Accensione/ Spegnimento | 
Riproduci Musica | 
Pausa Musica | 
Precedente Traccia | 
Prossima Traccia | 
Volume + | 
Volume - | 
Rispondi Alla Chiamata | Qualsiasi pulsante
Termina Chiamata | 
Rifiuta Chiamata | 
Accoppiamento Telefonico | 
Raggruppamento Bluetooth Di Gruppo | 
Modalità Gruppo | 
Modalità Universale | 
2s
Premere 1 volte
3s
2s
Unisciti a 2 membri.
Conferma
3s
Premere 1 volte
Premere 1 volte
Premere 1 volte
Premere 1 volte
3s
Gli altri auricolari bluetooth devono attivare la modalità di accoppiamento bluetooth.
Attiva la comunicazione
Premere 2 volte
Premere 2 volte
Premere 1 volte
3s
Premere 1 volte
3s

## Slide 9
Funzione | Funzionamento dei pulsanti
Annulla Raggruppamento Bluetooth di Gruppo | 
Radio Accesa | 
Spegni Radio | 
Cerca Stazioni Radio | 
Reset di Fabbrica | 
Attivazione/ Disattivazione del Microfono | 
Attiva l'assistente Vocale del Telefono | 
Regolazione Automatica del Volume | 
Condivisione della Musica/Interrompere la Condivisione | 
Richiamata | 
2s
Nota: annullare il raggruppamento quando ci si trova nello stato di raggruppamento Bluetooth.
3s
Nota: Il dispositivo si riavvierà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.
2s
2s
Nota: quando la radio FM è accesa
Premere 2 volte
Premere 2 volte
Premere 1 volte
Premere 2 volte
Nota: Premere contemporaneamente il pulsanto di comunicazione e qualsiasi tasto del volume per 2s
Nota: Mantenere entrambi gli interfoni a una distanza inferiore a 1 metro in modalità Team per 2 persone. L'interfono che condivide deve essere in riproduzione musicale quando si avvia la condivisione. Se l'interfono che condivide è collegato a due telefoni cellulari, verrà attivata la modalità FM. (Durante la condivisione della musica, l'interfono ricevente si disconnetterà dalla connessione Bluetooth del telefono cellulare.)
3s
In Modalità Gruppo di 2 persone
3S

## Slide 10
Fonction | Fonction des boutons
Allumer/ éteindre | 
Lire La musique | 
Pause musique | 
Piste précédente | 
Piste suivante | 
Volume + | 
Volume - | 
Répondre à l'appel | N’importe quelle touche
Terminer l’appel | 
Rejeter l’appel | 
Appariement téléphonique | 
Groupe Bluetooth regroupement | 
Mode groupe | 
Mode universel | 
2s
×1 Tapez
3s
3s
2s
Rejoindre 2 membres.
Confirmer
3s
3s
×1 Tapez
×1 Tapez
×1 Tapez
×1 Tapez
×1 Tapez
×1 Tapez
3s
D'autres appareils entrent dans le couplage Bluetooth
Activer la communication
×2 Tapez
×2 Tapez

## Slide 11
Fonction | Fonction des boutons
Annuler le regroupement Bluetooth | 
Radio allumée | 
Éteindre la radio | 
Rechercher des stations de radio | 
Réinitialisation d’usine | 
Activation/ Désactivation du microphone | 
Activer l’assistant vocal du téléphone | 
Réglage automatique du volume | 
Partage de musique/Arrêter le partage | 
Rappel | 
2s
Remarque : Annulez le groupe lorsque vous êtes dans l’état de mesh du groupe.
3s
Remarque : L’appareil redémarrera et rétablira les paramètres d’usine.
2s
2s
Remarque : Lorsque la FM est activée
×2 Tapez
×2 Tapez
×1 Tapez
×2 Tapez
Remarque : Appuyez simultanément sur la touche de communication et sur n’importe quelle touche de volume pendant 2s.
Remarque : En mode Groupe à 2 personnes, maintenez les deux intercoms à une distance inférieure à 1 mètre. L'intercom qui partage doit être en cours de lecture de la musique au moment de lancer le partage. Si l'intercom qui partage est connecté à deux téléphones mobiles, le mode FM sera activé. (Pendant le partage de musique, l'intercom récepteur sera déconnecté de la connexion Bluetooth du téléphone mobile.)
3s
En Mode Groupe de 2 personnes
3S

## Slide 12
Función | Funcionamiento de los botones
Encender/ Apagar | 
Reproducir Música | 
Pausar Música | 
Pista Anterior | 
Pista Siguiente | 
Volume + | 
Volume - | 
Responder a Una Llamada | Cualquier botón
Terminar Llamada | 
Rechazar Llamada | 
Emparejamiento de Teléfono | 
Agrupación Bluetooth en Grupo | 
Modo de Grupo | 
Modo Universal | 
2s
×1 Clics
3s
3s
2s
Únase a 2 miembros.
Confirmar
3s
3s
×1 Clics
×1 Clics
×1 Clics
×1 Clics
×1 Clics
×1 Clics
3s
Nota: al mismo tiempo, otros auriculares Bluetooth deben activar el modo de emparejamiento bluetooth.
Active el intercomunicador
×2 Clics
×2 Clics

## Slide 13
Función | Funcionamiento de los botones
Cancelar Agrupación Bluetooth | 
Radio Encendida | 
Apagar Radio | 
Buscar Emisoras de Radio | 
Reinicio de Fábrica | 
Micrófono Activar/Desactivar | 
Activa el Asistente de Voz del Teléfono. | 
Ajuste Automático de Volumen | 
Compartir Música/Detener la Compartición | 
Rellamada | 
2s
Nota: Cancele el grupo cuando se encuentre en el estado de agrupación Bluetooth del grupo.
3s
Nota: El dispositivo se reiniciará y se restablecerá a los ajustes de fábrica.
2s
2s
Nota: Cuando la FM está encendida
×2 Clics
×1 Clics
×2 Clics
Nota: Mantenga presionado simultáneamente el botón de intercomunicación y cualquier botón de volumen durante 2s.
Nota: Mantenga ambos intercomunicadores a una distancia inferior a 1 metro en el modo de grupo para 2 personas. El intercomunicador que comparte debe estar reproduciendo música al iniciar el uso compartido. Si el intercomunicador que comparte está conectado a dos teléfonos móviles, se activará el modo FM. (Durante el proceso de compartir música, el intercomunicador receptor se desconectará de la conexión Bluetooth del teléfono móvil.)
3s
En Modo Grupo de 2 personas.
3S
×2 Clics

## Slide 14
機能 | ボタン操作
電源オン/オフ | 
音楽を再生する | 
音楽を止める | 
前の曲 | 
次の曲 | 
音量＋ | 
音量 - | 
電話応答 | 任意のボタン
電話を切る | 
電話を拒否する | 
スマホを接続する | 
グループBluetooth接続 | 
チームモード | 
ユニバーサル モード | 
2s
×1 タップ
3s
3s
3s
3s
×1 タップ
×1 タップ
×1 タップ
2s
2人
確認
×1 タップ
×1 タップ
3s
この時、その他BluetoothインカムはBluetoothペアリングモードに入る必要があります。
インカム通話を有効にする
×2 タップ
×2 タップ
×1 タップ

## Slide 15
機能 | ボタン操作
グループBluetooth 接続を解除 | 
ラジオをかける | 
ラジオを止める | 
ラジオ局を検索 | 
工場出荷時設定に リセット | 
マイクオン/オフ | 
スマートフォンの音声アシスタントを起動する | 
自動音量調整 | 
音楽共有/共有を終了 | 
リダイヤル | 
2s
注：グループBluetooth接続状態にあるときに、グループを解除してください。
3s
注意：この機能を正常に操作した後、製品は30秒間無音で再起動します。
2s
2s
注：FMがオンになっている場合
×2 タップ
×1 タップ
×2 タップ
注意: 同時にインターホンボタンと任意の音量ボタンを2秒間長押ししてください。
ご注意：
2人チームモードで、インカム同士の距離が1m以内、かつ共有する側のインカムで音楽を再生している状態で操作してください。
共有する側のインカムが2台のスマートフォンに接続されている場合、FM機能に切り替わります。
共有される側のインカムは、共有中にスマートフォンとのBluetooth接続が切断されます。
3s
2人チームモードでは
3S
×2 タップ

## Slide 16
RF EXPOSURE STATEMENT
This equipment complies with the FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
FCC WARNING
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC WARNING
This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.